# ВОЗМОЖНОСТИ РИТМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ

СТИМУЛЯЦИИ В ПОЛУЧЕНИИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО

СЕДАТИВНОГО ЭФФЕКТА У ЖИВОТНЫХ

С.Н. Карташов и др.

Ветеринария Кубани № 2 2009г.

Цель настоящей эк.спериментальной работы - изучение транскраниальной электростимуляции активности крыс.

Методика

ЭМС от сертифицированного физиотерапевтического прибора ИНФИТА (импульсный низкочастотный физиотерапевтический аппарат). Величина напряженности импульсного низкочастотного электро.магнитного поля (ИНЭМП) в зоне терапии при дистанционном воздействии в пределах 1 - 1,5 см составляет 2-3 В/см, при кон.тактном воздействии до 7 В/см. Как показали измерения, зна.чение магнитной составляющей напряженности ИНЭМП в зоне терапии не превышает Н=3 х10-3 А/м, чему соответствует вели.чина магнитной индукции в теслах 4 х10-9 Тл. Датчик располагали над головой животного в области лба на расстоянии около 1 см. Длительности каждого сеанса транскраниальной ЭМС 3 минуты в течение 7 дней. Частота стимуляции составляла 60 и 70 Гц.

Результаты

Полученные данные свидетельствуют о том, что транскра.ниальная ЭМС, проводимая посредством физиотерапевтического прибора ИНФИТА с частотой 60 и 70 Гц, сопровождается вы.раженными, достоверными и специфическимифункциональными эффектами - как в показателях поведения, так и спонтанной электрической активности мозга, тормозный эффект, сход.ный с эффектом седации.

Saturday, November 19, 2011 at 20:44:36 (MSK)